## Slide 1
阶段成果与扩展方案
洁净室彩钢板 AI 智能排版
从单算法墙板排版闭环，迈向墙顶协同与多方案智能推荐
技术方案评审｜2026.07.21
CAD
识别 排板 标注 清单

## Slide 2
墙板自动排版的最小闭环已经跑通
基于当前 python2 样例与阶段实现
当前版本已经能把一张 DWG/DXF 转换为初步的墙体识别、排板标注和材料清单。
已完成
单 CAD 墙板排版闭环
可验证
DXF
材料清单
下一步
墙体识别优化
多算法候选 AI 评分推荐

## Slide 3
当前已实现：单 CAD 到可复核排板成果
基于当前 python2 样例与阶段实现
01
DWG / DXF
读取模型空间、嵌套块和材料参数
02
几何识别
恢复双线墙、门窗洞口及拓扑关系
03
单算法排板
按确定性规则计算板宽组合与板缝
04
CAD 标注
写入板宽文字、板缝线和复核图层
05
材料清单
输出 CSV / JSON，保留识别依据
当前边界
二维直墙墙板，识别仍需优化；尚未覆盖顶板、曲墙、立面高度、阴阳角语义和完整项目工作流。

## Slide 4
确定性几何负责坐标，AI 负责语义判断
基于当前 python2 样例与阶段实现
确定性程序
负责“在哪里、是多少”
• 读取 CAD 几何与图层 • 恢复墙面双线和净长 • 识别门窗几何位置 • 计算板宽、板缝和坐标 • 写回 DXF 与材料清单
AI 语义判断
负责“是什么、为什么”
• 判断候选墙是否安装彩钢板 • 判断洞口是门还是窗 • 输出置信度与证据 • 低置信度对象进入复核层 • 保留原始结构化决定
安全边界
AI 不直接生成 或修改 CAD 坐标
结构化几何保证可重复，AI 语义提高复杂图纸的适应性。

## Slide 5
现阶段用一套确定性算法完成墙板铺设
基于当前 python2 样例与阶段实现
算法目标
在满足尺寸和安装约束的前提下，优先提高标准板使用比例，并控制非标板尺寸与数量。
当前决策顺序
先找全标准板精确组合 → 优先更多 1180 主板 → 580 辅助调整 → 比较标准板占比、对称收边和板数
硬约束
1180
主板优先
580
辅助调整板
3 mm
安装板缝
≥150 mm
非标板最小宽度
5 mm 模数归整｜T 型连接默认预留 5 mm｜非标板优先对称收边

## Slide 7
现阶段用一套确定性算法完成墙板铺设
基于当前 python2 样例与阶段实现

## Slide 8
下一步：多算法生成候选，AI 评分推荐
基于当前 python2 样例与阶段实现
下一阶段方案
同一输入
墙体 / 顶板 洞口 / 参数
多算法并行
美观 / 成本 均衡策略
候选方案
多套可计算 排板结果
硬约束过滤
尺寸 / 板宽 洞口避缝
量化 + AI
指标评分 理由解释
推荐方案
排序建议 人工确认
最美观
对称收边、走廊对缝 减少视觉错台
最低成本
提高标准板占比 减少非标与损耗
最均衡
兼顾成本、美观 加工与安装便利
AI 评分不会替代规则校核：违反硬约束的方案先淘汰，再按业务权重排序。

## Slide 9
每个判断和产物都可追溯、可复核
基于当前 python2 样例与阶段实现
识别决定
ai_recognition.json
AI 原始判断、置信度和依据
权威模型
detected_model.json
坐标、墙段、洞口和低置信度对象
图纸成果
detected_walls.dxf panel_layout_result.dxf
识别覆盖层、板缝与板宽标注
材料成果
panel_schedule.csv / json
标准板、非标板、数量和调整量
可追溯链路：源文件哈希 → 几何候选 → AI 决定 → 排板结果 → 图纸与 BOM

## Slide 10
当前瓶颈是图纸复杂度与业务语义缺失
基于当前 python2 样例与阶段实现
图纸与几何层面
01 旧版 DXF 中文编码不统一 02 碎线、重复线与嵌套块并存 03 门窗几何可能与墙线同色、连续 04 曲墙和带 bulge 的圆弧段尚未处理
业务与项目层面
01 平面图缺少立面高度与面积信息 02 尚无房间内外侧、阴阳角语义 03 低置信度对象仍需专业人员复核 04 不同项目的板材、对缝规则需配置化
工程化原则
不静默猜测：保留置信度、证据和复核图层，避免错误直接进入生产结果。

## Slide 11
10–12 周：墙顶协同与多方案推荐
基于当前 python2 样例与阶段实现
下一阶段方案
第 1–2 周
墙板稳定化
复杂图纸适配 识别与排板回归样例
第 3–5 周
多算法框架
候选方案生成 统一评价指标
第 6–9 周
墙顶协同
顶板与洞口识别 墙顶对缝约束
第 10–12 周
AI 推荐与试点
评分解释、人工复核 真实项目规则固化
阶段门禁：每阶段均以真实项目样例、可复核中间产物和业务专家确认作为进入下一阶段的条件。

## Slide 12
建议按试点版本配置专项团队
基于当前 python2 样例与阶段实现
下一阶段方案
核心投入
3 人
CAD / 几何算法 × 1 AI / 后端工程 × 1 产品或前端工程 × 1
配合资源
业务专家约 0.5 人｜测试与图纸校核约 0.5 人
10–12 周试点版目标
01 复杂墙板场景稳定运行 02 顶板基础排版与墙顶对缝 03 美观、成本、均衡多套候选方案 04 可配置指标与 AI 评分推荐 05 人工复核入口和版本化成果包
本次需要确认
专项人员、真实样例图纸与业务专家投入时间
范围不含：完整 BIM / Revit、MES 对接和多项目管理平台。